Walk农村不动产房地一体化调查系统

用户操作手册

杭州数维智测科技有限公司

2017年6月

目    录

第1章	系统概述	1

1.1	系统定义	1

1.2	工作流程	1

1.3	系统特点	3

1.3.1	调查流程规范化	3

1.3.2	调查一体化	3

1.3.3	数学基础高精度化	3

1.3.4	不动产二三维一体化	3

1.3.5	质量检查一键化	4

1.3.6	成果输出便捷化	4

第2章	项目准备	9

2.1	由不动产权籍系统下载项目	9

2.1.1	项目申请	9

2.1.2	本项目设置	10

2.2	新建项目	11

2.3	导入ArcGIS土地测量数据	12

2.4	项目数据初始化	13

第3章	地籍	15

3.1	导入南方cass地籍测量数据	15

3.2	宗地属性输入	16

3.2.1	宗地基本信息输入	16

3.2.2	宗地调查审核输入	18

3.2.3	宗地调查权利人输入	19

3.3	宗地界址确认	19

3.3.1	宗地界址点线提取	19

3.3.2	界址点线类型判定	20

3.3.3	宗地界址确认表输入	21

3.4	地籍报表输出	22

3.4.1	地籍调查表输出	22

3.4.2	输出界址点成果表	22

3.5	宗地图输出	23

3.5.1	宗地图设置	23

3.5.2	宗地图制作	24

第4章	房产	27

4.1	导出移动端底图	27

4.2	导入房产测量数据	27

4.2.1	导入移动端房产测量数据	27

4.2.2	导入CAD房产测量数据	28

4.3	幢挂接分层分户图	28

4.3.1	挂接分层分户图	29

4.4	管理分层分户图	30

4.4.1	分层分户图管理	30

4.4.2	打开分层分户图	31

4.4.3	关闭分层分户图	31

4.4.4	浏览分层分户图	31

4.5	房产自动计算	32

4.5.1	房屋列表	32

4.5.2	拓扑构面	33

4.5.3	面类型指定	33

4.5.4	面积计算	34

4.6	幢属性输入	34

4.7	户信息输入	34

4.8	幢分户图输出	36

4.9	输出房屋基本信息表	36

第5章	数据质检	38

5.1	异常数据检查与清理	38

5.2	悬挂点检查与处理	39

5.3	重叠检查与纠正	40

5.4	相交检查与纠正	41

5.5	一键检查	42

5.5.1	检查项配置	42

5.5.2	一键检查及错误定位	43

第6章	成果输出	45

6.1	生成项目成果库	45

6.2	成果组织	46

6.2.1	文件夹命名	46

6.2.2	数据存放方式	46

6.3	报表输出	46

6.4	导出ArcGIS数据格式	47

第7章	移动端系统概述	49

7.1	系统定义	49

7.2	工作底图-房屋列表	50

7.3	工作底图-绘制	50

7.4	工作底图-查看	51

7.5	工作底图-设置	51

7.6	房屋丈量-属性	52

7.7	房屋丈量-拍照	52

7.8	房屋丈量-房屋丈量	53

7.9	房屋丈量-文字标注、删除宗地、复制粘贴、重置宗地	53

# 系统概述

## 系统定义

数维Walk农村不动产房地一体化调查系统依托于强大的数维信息化测绘平台（WalkIMap），集存量楼盘图属数据自动提取落宗，土地和房产权籍数据融合建库，地籍房产权属调查测绘于一体。

其中成熟的宗地测绘和房产测绘模块提供了不动产单元调查图属一体化采编、不动产单元号自动生成、全面数据质检和可定制图表册成果一键式输出等功能。

系统基于不动产调查测绘项目数据库，与国家权属调查数据结构相一致，为主流不动产登记权属调查系统建立了同构数据上传、下载，实现了便捷、可靠的数据增量更新方式。

## 工作流程

Walk农村不动产房地一体化调查系统工作流程如下图：

## 系统特点

### 调查流程规范化

### 调查一体化

以不动产单元为基本单位，在地（海）籍调查的基础上，一并开展土地、海域以及房屋、林木等定着物的权属调查和测量。充分吸收地籍调查、房产测量、土地承包经营权调查等实际工作的成熟经验。

根据申请调查或登记的不动产权利类型，进行不动产权籍调查。遵循“权属清楚、界址清晰、面积准确”的原则。

### 数学基础高精度化

数维不动产权籍调查系统支持Proj4的所有120 多种基本投影类型，Walk地图投影是动态的，并不改变层数据的固有投影坐标，包括影像也不会生成投影备份，因此多源数据得到便捷而充分地利用。

在同一县级行政区域内，采用地籍图的坐标系统和投影方法，并能建立与2000国家大地坐标系和1985国家高程基准的转换关系，保证了数学基础与高精度的同时，能有效地协调一致避免现行调查标准间的技术差异，保持调查工作的连续稳定。

### 不动产二三维一体化

数维不动产权籍调查系统基于WalkIMap二三维一体化GIS平台，能够实现不动产房屋等图形数据的二三维一体化浏览、分层分户图三维自动建模、图形叠加分析、检索查询等，并可对不动产各类数据进行三维建模分析。

### 质量检查一键化

根据相关标准与地方要求，系统内置多种检查规则，可进行不动产单元数据图形、属性的正确性、完整性、逻辑一致性等全面检查，保证建库质量。同时检查规则可以自定义，检查结果可以利用修改工具进行定位交互修改。

### 成果输出便捷化

以宗地（海）为单位，按照统一成果样式要求，无需太多人工干预，非常便捷地生成不动产单元调查成果：

图件成果：宗地图、宗海图和房产分户图件

表格成果：宗地基本信息表、界址标示表、界址签章表、宗地草图、界址说明表、调查审核表和共有/共用宗地面积分摊表，房屋基本信息调查表、房屋调查表

文字成果：不动产测量报告

# 项目准备

## 由不动产权籍系统下载项目

### 项目申请

选择【项目】菜单下的【项目申请】功能。

弹出的对话框如下图所示。

- 在对话框中输入各项信息；

- 在可编层选择项目范围线，点击拾取地物坐标，获取下载范围，同时可修改点坐标值；

- 点击【导出坐标串】，导出***.txt文件，记录选择项目范围线的坐标信息。

- 设置保存XML路径，点击【保存并打印】按钮。

- 生成***_ProjInfo.xml、***_EdgeInfo.xml两个文件，并提交至国土局。

说明：***_ProjInfo.xml 存储项目信息、***_EdgeInfo.xml存储项目范围线坐标信息。

### 本项目设置

选择【项目】菜单下的【项目设置】功能。

弹出的对话框如下，可查看本项目设置信息。

## 新建项目

双击walk，在软件快速启动界面上：

有三种方式打开工程，分别是根据模板建工程，根据已有数据新建工程和打开已存在的工程。

根据模板建工程：根据相应的业务，选择系统内置模板新建空库。如不动产权籍调查的模板为《不动产权籍调查模板》 ；

根据已有数据新建工程：是为没有工程的数据库文件重新建立工程文件；

打开已存在的工程：数据库文件和工程文件都已经存在，可以通过“浏览”打开工程。

这里，选择“根据模板新建工程”，弹出选择模板对话框。

选择不动产权籍权籍调查模板，再选择数据库存放的路径，给新建库命名：

最后点击【打开】，点击【确定】，数据库新建完成。

## 导入ArcGIS土地测量数据

选择【项目】菜单下的【导入ArcGIS土地测量数据】功能。

打开ArcGIS文件选择对话框，选择需要导入的数据所在的位置。

选择.mdb土地测量数据，点击【打开】，导入数据完成之后弹出如下窗口。

,

## 项目数据初始化

如果没有通过导入下载项目而进行的建库，选择【项目】菜单下的【项目数据初始化】功能，完成手动初始化。

初始化完毕之后，弹出如下窗口。

初始化完毕之后，在与数据库同路径下会生成一个.wdb文件，如下：

# 地籍

## 导入南方cass地籍测量数据

执行菜单【文件】→【导入数据】，在“文件类型”下拉列表中选择“AutoCAD文件（*.Dxf）”，选择保存文件的目录，输入引入的文件名，然后单击“打开”按钮，或者直接将DXF文件拖入图形区（其他格式文件引入也如此），弹出如图所示的对话框。

在该对话框中，单击 “导入CAD中的符号”按钮，选择一个Dxf参考文件，确认后，弹出如图所示的对话框。在该对话框中输入块缩放比例，一般情况下保持默认值1：1即可，选择是否让Dxf中的符号替换符号库中同名的符号。单击“〉〉”可以查看块的详细信息，设置好后单击“确定”按钮即创建了符号库。

单击“引入CAD特定属性”按钮，在弹出的对话框中通过“〈” 和“〉”两个按钮来添加和移去属性，确认后，在文件引入后，层结构中自动增加了选择的字段。

单击“加入CAD实体信息”按钮，系统要求确认一个Dxf参考文件，确认后，系统提示“加入源层参考或加入源层及式样参考”，选择“是”则加入源层参考，反之则加入源层及式样参考。这时系统将加入的源层实体信息加入到对话框中的列表框中，在列表框中，双击“CAD式样”或“WALK式样”栏，在下拉列表中选择层或式样。

由于Walk符号的集成度很高，因此DXF中的要素不必全部引入，如棚房内的小短线，电力线的箭头符号等，这些只有在大比例尺地图中要求表现的符号，对GIS分析无任何用处，引入后只能是一堆垃圾。所以Walk只需引入主点和主线即可，引入后Walk会根据所对应的Walk式样来表现地物。不需要引入的要素，只需去掉该类要素前面的“√”即可。

有的时候用户并不需要把CAD层一一对应引入WALK层，只需要层中的点或线或面，此时可以通过 选择框选择引入CAD层中的点/块、线、面和文字，然后单击“加入”，即加入到列表中了。CAD层和WALK层设置完后，单击“保存设置”按钮将这些层和式样设置保存下来，下次还要使用可以通过点击“加载设置”按钮来实现。

如果在对话框中选中“生成日志”，系统在引入时自动创建“Dxf引入日志”层。

在“源图形比例尺”一栏中输入引入的比例尺；设置是否“打散块实体”；选择“式样颜色/线宽/字高不同时”，该如何引入，系统提供了两种方式：保持原式样和产生新式样。设置好后，单击“引入”按钮，引入的层自动加入到工作空间中。

由于Dxf对图形的表达非常灵活，如使用块，块中套块，形文件等。引入时，如果Walk不能识别它的式样（如由文字组成的块），将会用默认式样代替。引入后如果发现存在大量的“？”或线型改变，则引入之前可以在AutoCAD中对引入的Dxf文件进行处理，如炸开一些块再引入。

## 宗地属性输入

### 宗地基本信息输入

选择【地籍】菜单下的【宗地基本信息输入】功能。

弹出如下图所示的对话框。

1、在对话框中输入各项属性信息，黑体*为必填项。

2、宗地代码栏显示的就是宗地自带的宗地代码，点击【赋值】，会弹出新的宗地代码：

a.如果下载有配号，会显示下载时配的地籍号；

b.如果没有配号，显示的是按顺序编的宗地号。

- 点击“宗地面积”，可自动计算宗地面积；

- 自然幢属性中“幢占地面积”、“实测建筑面积”填写完整后，点击“建筑占地面积”、“建筑面积”，可自动计算；

- 图幅号生成：

- 将宗地图层设为可编，选择当前宗地；

- 选择【制图】—>【矩形分幅和编号】，设置“图幅大小”和“编号方法”，点击【确认】;

- 点击【图幅号】按钮。

- 在宗地基本信息窗口中，点击【图幅号】按钮，则自动生成宗地所在的图幅号。

5、点击【保存】后关闭对话框。

### 宗地调查审核输入

选择【地籍】菜单下的【宗地调查审核输入】功能。

弹出如下图所示的对话框。

在对话框中输入各项信息，然后点击【保存】。

### 宗地调查权利人输入

选择【地籍】菜单下的【宗地调查权利人输入】功能。

弹出如下图所示的对话框。

在对话框中输入各项信息，然后点击【保存】。

## 宗地界址确认

### 宗地界址点线提取

选择【地籍】菜单下的【宗地界址点线提取】功能。

弹出如下图所示的对话框。

点击【是】。弹出的对话框如下图所示，点击【确定】提取完成。

### 界址点线类型判定

选择【地籍】菜单下的【界址点线类型判定】功能。

弹出如下图所示的对话框。

### 宗地界址确认表输入

选择【地籍】菜单下的【宗地界址确认表输入】功能。

弹出如下图所示的对话框。

1、点击【生成界址关系】，生成界址关系；

2、选择一条或者勾选多条界址关系记录，可以修改界标种类、界限类别、界限位置，点击【保存】；

3、选择一条或者勾选多条界址关系记录，填写界址点说明、界址线说明、邻宗地权利人，点击【修改】和【保存】。

## 地籍报表输出

### 地籍调查表输出

选择【地籍】菜单下的【输出地籍调查表】功能。

软件会根据配置自动选择存放的位置， 提示输出成功对话框，即成功输出《地籍调查表》。

### 输出界址点成果表

软件会根据配置自动选择存放的位置， 提示输出成功对话框，即成功输出《界址点成果表》。

## 宗地图输出

### 宗地图设置

选择【地籍】菜单下的【宗地图设置】功能。

弹出如下图所示的对话框。

设置好剪裁区范围、宗地图标注等参数，点击【加层】按钮，选择要加入的提取图层，也可以删除多余的提取图层，还可以对图层上移、下移进行排序。

点击【图廓设置】，打开图廓管理窗口。

1、图廓类型选择“标准宗地图”；

2、对“内图廓”、“外图廓”、“结合表”、“注记”、“自绘线”等进行修改。

3、修改完成之后点击【存盘】、【保存】。

### 宗地图制作

选择【地籍】菜单下的【宗地图制作】功能。

弹出宗地图制作对话框。

在对话框中设置纸张大小、图件方向、页边距等信息，点击【生成宗地图】，则在绘图区生成选中的宗地，如下图所示。

# 房产

## 导出移动端底图

移动端底图主要由宗地自然幢层组成，桌面端将宗地等基本属性完善后可导出到移动端，然后开始移动端的房产测量工作。

## 导入房产测量数据

### 导入移动端房产测量数据

选择【房产】→【导入移动端测量数据】功能，可以将移动端测量的房产数据导入到当前库中，同时完成和宗地房屋的挂接。

点击【浏览】，打开Walk房产测量数据。

### 导入CAD房产测量数据

选择【房产】→【导入CAD房产测量数据】功能，可以将CAD中完成的分户图导入到当前库中，根据CAD分户图的命名，自动完成和宗地房屋的挂接。

添加文件：选择CAD所在的文件夹，一键批量导入。

点击【导入】，导入完成之后弹出如下窗口。

## 幢挂接分层分户图

单独独立的外部分户图可通过挂接分层分户图功能，实现与宗地房屋的挂接。

### 挂接分层分户图

对于存在对应的幢的分户图，可以进行分摊项目和幢之间的挂接。选择【房产】菜单下的【挂接分层分户图】功能，打开挂接分层分户图窗口。

选择需要挂接的分层分户图，在自然幢层中选择与该分层分户图挂接的幢，点击【挂接】，系统提示挂接成功，表示成功将该幢挂接到当前分层分户图。

## 管理分层分户图

管理分层分户图功能，可以对分层分户图进行管理、打开、关闭、浏览。

### 分层分户图管理

选择【房产】菜单下的【分层分户图管理】功能即可进行项目查询，快速定位、打开和批量删除分摊项目。

弹出对话框如下：

### 打开分层分户图

在自然幢层选择某一幢后，选择【房产】菜单下的【打开分层分户图】功能即可查看并打开该幢对应的分层分户图。

### 关闭分层分户图

在自然幢层选择某一幢后，选择【房产】菜单下的【关闭分层分户图】功能关闭当前打开的分层分户图。

### 浏览分层分户图

在自然幢层选择某一幢后，选择【房产】菜单下的【浏览分层分户图】功能，可浏览当前幢挂接的分层分户图。

## 房产自动计算

房产自动计算，主要流程如下界面，通过左侧房屋列表对所有房屋进行管理，可以清楚的查看房屋的分户图及计算状态，是否有分户图，是否已经进行了计算等，然后可在中间的工具条上依次完成拓扑构面功能，面类型的指定，最后实现面积计算及户室信息的生成，右侧可以同时查看照片

### 房屋列表

房屋列表功能无需手动执行，软件启动后会自动执行，对已经进行操作的房屋，可以通过房屋列表界面进行刷新，同时可导出每户的分层面积计算表，如下图：

### 拓扑构面

执行拓扑构面功能

由平板端采集的房产数据，对于线型式样等，桌面端会进行识别，自动完成全面积半面积不计面积等面类型的判定。

### 面类型指定

对于特殊的面，需要进行系数调整的可以通过面类型指定功能，完成对其面积的重算，如下图

### 面积计算

面积计算功能，主要完成对房屋面积的统计计算和户室的面积更新功能

## 幢属性输入

在自然幢层选中当前幢，选择【房产】菜单下的【自然幢属性输入】功能。在弹出的幢信息对话框中录入幢信息。录入完毕后，点击【保存】。

点击【户室信息】，打开户室信息输入窗口。

## 户信息输入

幢属性录入完毕后，进行户信息输入。选择【房产】菜单下的【户室信息输入】功能，在户信息输入对话框中选择相应的户室，进行户基本信息、调查信息输入，保存即可。

选择需要批量赋值的户室，点击【批量赋值】，弹出如下窗口：

选择需要批量赋值的字段，点击【确定】。

选择需要导出Excel的户室，点击【导出Excel】，在导出的房屋调查记录表中，批量编辑户室属性字段，编辑完成之后，点击【导入Excel】。

点击【编辑户室属性表】，打开户室属性表。

## 幢分户图输出

选择【房产】菜单下的【幢分户图制作】功能。弹出分户图制作对话框，在对话框中设置纸张大小、图件方向、页边距等信息，选择某一户室，点击【生成分户图】，则生成该户室对应的分户图，如下图所示。点击【输出图像】可以将该分户图输出称图片，为后续出表做准备。

## 输出房屋基本信息表

选择【房产】菜单下的【输出房屋基本信息表】功能，在弹出的对话框中勾选需输出的不动产单元，并设置保存的路径，点击【确认】即可。

# 数据质检

## 异常数据检查与清理

为了保证图形的质量和构面、分析、输出等操作的正确执行，需要对编辑的图形进行检查，并将异常和非法数据进行剔除与修正。

将所有需要整理的层设置为可选，执行菜单【检查】→【异常数据检查与清理】，弹出如图所示对话框。

根据异常和非法数据的类型，将几何数据整理的功能分为“基本功能”和“扩展功能”，基本功能是系统默认执行的功能，扩展功能可根据自己需要选择执行。

点击【检查】按钮，即可对所有可选层按设置的误差限值和检查的功能进行检查，检查的结果列到表中，选中表中一条记录即可定位到错误。

点击【批量整理】按钮，即可对可疑点、线和面马上纠正或剔除。批量整理后，重新检查如仍有错误列出，如环自交等，则不能进行批量整理，需逐条手工纠正。

- 基本功能

空线：定义了线类型，但其中无数据，一般不会发生。

空面：定义了面类型，但其中无数据，一般不会发生。

环不闭合：面的首尾点不重合，一般不会发生。

非常规线型：指WalkRE不支持的线型，一般不会发生。

坐标高程精度对齐：设置坐标高程小数点后的有效位数，处理后使所有点坐标统一精度，保留一样的有效位。

- 扩展功能

0长度线、单点线：指长度极小（等于0或接近于0）或只有一点构成的线。

0面积面、两点面：指面积极小（等于0或接近于0）或只有一点或两点构成的面。

线上重点、线裂开：当线上相邻两点间的距离等于0或接近于0时，这两点即为重合点，整理时可将这两点合并成一点。

误差限值：整理的限差，长度、面积、两点间距离小于该限差时被认为是0。

3点弧中点居中：选中该项后，可将3点弧中间点位置居中。

- 非直线折线化

整理时可将曲线或圆弧进行折线化，折线化时可选择是否加密点。

- 空间有效范围

设定几何数据的空间有效范围，即空间最小X、Y、Z和最大X、Y、Z之间的空间范围。

归化无效坐标：如选择该项，将超出空间有效范围的地物坐标归到有效范围中来。

归化无效高程：如选择该项，将超出空间有效范围的地物高程归到有效范围中来。

## 悬挂点检查与处理

在对已有的数据进行加工的过程中，经常会遇到“悬挂点”。悬挂点是指地物顶点应该靠在另一地物的顶点或线段上，但离开了一点，如房屋角点，是由测量引起的，另一种悬挂点的定义只考虑线的两个端点，如图。

两种悬挂点的定义都需要考虑，采用对话框的形式，根据需要选择设置。

悬挂点是应该在线上但未到或超出的线头，悬挂点的存在使图形看似闭合但实际上不闭合，影响构面，也不符合GIS数据的要求。通过“悬挂点处理”可将这些线头归到最近的线上，并可以在线上插入结点。

选择需要处理的线，然后执行菜单“加工→悬挂点处理”，或单击构面栏上的按钮，弹出如图所示的对话框，该对话框有以下几项设置。

归靠容限值设定：指定选中地物归靠处理的容许值，只有当选中地物跟其他被归靠地物的直线距离在这个范围内时，才做悬挂点处理。

悬挂点不动，相邻地物加点后靠向悬挂点：相邻地物指归靠的地物，如果选择该选项，则悬挂点不动，相邻地物插入结点并将该点靠向悬挂点。

相邻地物不动，悬挂点靠向相邻地物：含有悬挂点的地物通过调整端点使端点靠向相邻地物，如选择“向相邻地物插入结点”，则同时在相邻地物上插入结点，去除悬挂点。

单击【检查】按钮，检查出的悬挂点位置列在表中，在表中选中一条记录，该悬挂点在屏幕居中显示，可手工改正。

单击【处理悬挂点】按钮，系统自动按处理方式处理悬挂点。

## 重叠检查与纠正

执行菜单【检查】→【重叠检查与纠正】，弹出如图所示的对话框。

通过下拉列表选择需要进行重叠检查的层，勾选重叠类型（相等、包含、内触），然后单击【检查】按钮，检查结果会显示在“结果”列表中，点击结果记录可进行重叠数据的定位；若无重叠，则会在此提示“没有重叠的地物”。

单击【删除完全重叠地物】按钮，可将完全重叠的地物，任选其一自动删除。

## 相交检查与纠正

执行菜单【检查】→【相交检查与纠正】，弹出如图所示的对话框。

通过下拉列表选择需要进行重叠检查的层，然后单击【检查】，检查结果会显示在“结果”列表中，点击结果记录可进行相交数据的定位；若无相交，则会在此提示“没有相交的地物”。

一般来讲，限差值越大，对相交的定义越宽泛，检查出相交的错误数据越少。

## 一键检查

一键检查是预先将所有检查的内容、检查的图层、检查精度等以检查项的形式配置好，一键检查全部错误，以弥补单项检查费力、费时的缺点，根据一键检查的结果，再有目的的进行单项检查，对错误进行批量纠正，就可起到事半功倍的效果。

### 检查项配置

检查项设置是指用户定义检查内容。包括对检查项名称的选择，检查项的检查类型、检查的层（表）、检查参数三个部分的配置，其中检查类型、检查的层（表）可以使众多的检查项按层、类型进行分类管理，检查参数包括检查精度、检查字段等。

执行【检查】→【检查项配置】，弹出如图所示对话框：

在检查项配置过程中，可以通过对检查层（表）、检查项列表中检查项的选择及相应参数的配置，增加、修改检查项，也可以根据需要删除某些检查项，为了减少配置检查项的麻烦还可以直接导入其它层的检查项。

检查类型：确定检查何种错误和如何检查，检查类型预置于模板中并且可以扩充，用户可以自行编写检查脚本并加入到检查类型登记表中，登记表为WalkIMap目录Walktemplate.mdb中的“CheckScript”表，结构如图所示。

### 一键检查及错误定位

一键检查，即按照上述进行检查项配置后，执行【检查】→【一键检查】，打开一键检查对话框：

在进行一键检查时，可选择检查层（表），层（表）的检查项，若勾选“仅列出错误项”则在执行“检查”后，只列出检查出错误的检查项，单击检查项，该项检查出的错误记录便会显示在错误列表中，错误的描述包括出错的地物、出错的注记、出错的属性、出错的位置等，点击检查结果可进行定位。

检查结果定位默认会以十字或红色标记，点击“清除标记”可达到标记符号消失的目的。

点击【删除结果】按钮，将所有检查结果删除。

点击【导出结果】按钮，可将错误结果导出为Excel格式。

# 成果输出

## 生成项目成果库

选择【项目设置】下的【生成项目成果库】功能。

生成完毕之后弹出“变更状态”窗口：

同时可选择【项目】菜单下【查看变更状态】，打开查看变更状态窗口。

## 成果组织

### 文件夹命名

1）成果数据按项目存放，文件夹命名为“测绘项目编号”，如“A200810001”。

2）成果数据文件夹内分为电子报表、房产分户图、分层分户图、其他数据、权属图、外业照片、宗地草图、宗地图、数据库五部分内容。

### 数据存放方式

- 数据库以mdb格式存储管理，按测绘编号命名，如“A200810001.mdb”；

- 电子报表文件夹存储地籍调查表.xls、界址点成果表.xls、房屋基本信息表（即房屋调查表）.xls、宗地面积计算表.doc、地籍调查界址确认表.doc、房屋基本信息汇总表.xls、不动产权籍调查表.doc、不动产测量报告.doc、不动产（房产测量报告）.xls；

- 房产分户图以jpg或者dxf格式存储管理，按坐落命名，如“杭州市**区**街道**小区商铺01、02号.jpg”；

- 其他数据是指上述内容以外的电子成果，如位置示意图、现场照片、宗地测绘项目中以地号命名的宗地图数据（含wmf、mdb、wks等格式数据）等。

- 权属图以jpg格式存储管理;

- 外业照片以jpg格式存储管理;

- 宗地草图以jpg格式存储管理;

- 宗地图以jpg格式存储管理，按宗地代码命名，如“330108001003GB00016.jpg”;

## 报表输出

选择当前宗地，选择【报表】菜单下的【宗地面积计算表】功能，输出《宗地面积计算表》 ；

选择【报表】菜单下的【地籍调查界址确认表】功能，输出《地籍调查界址确认表》。

选择【报表】菜单下的【不动产权籍调查表】功能，输出《不动产权籍调查表》。

选择【报表】菜单下的【房屋基本信息汇总表】功能，输出《房屋基本信息汇总表》。

选择当前宗地，选择【报表】下的【不动产测量报告】，生成不动产测量报告总卷成果。

选择当前幢，选择【报表】下的【不动产（房产）测量报告】，生成不动产测量报告分卷成果。

## 导出ArcGIS数据格式

选择【项目】菜单下【导出ArcGIS数据格式】功能。

打开“另存为”窗口，设置存储位置和文件名，点击【保存】。

# 移动端系统概述

## 系统定义

数维Walk农村不动产房地一体化调查系统移动端采集系统利用现代的GPS/GIS/RS技术，实现内外业一体化数据采集，整个系统包括两部分：移动端数据采集系统和桌面端数据处理系统。

移动端数据采集系统以平板电脑为载体，蓝牙连接RTK、手持测距仪，实现房屋房产数据的实时采集；利用平板电脑内置的摄像头等设备实现房产相关的照片等多媒体数据的现场采集。

桌面端数据处理系统完成对移动端数据的合并与整理，生成符合建库要求的成果。通过整套系统，将繁琐、枯燥的不动产调查建库工作变得简单、高效，从而创新提高农村不动产房产测量的工作效率。

特点：

- 蓝牙连接测距仪，实时传输测量数据，便捷高效

- 界面简洁，大按钮符合平板操作习惯。

- 操作简单易行。

- 外业调查与内业软件无缝衔接。

启动平板上的“地名普查移动采集终端”，选择相应的工程文件。点击登入。

## 工作底图-房屋列表

软件登录进入系统之后，可以查看房屋列表，房屋列表中会列出已测宗地，新增未测的宗地，新增已测的宗地，点击可以定位，可以查其房屋信息

## 工作底图-绘制

工作底图上如果缺少宗地，可以通过现场绘制临时宗地，从而完成房屋测量工作

## 工作底图-查看

查看菜单可以全图查看底图信息，查看房屋的照片信息，测量图上距离等功能

## 工作底图-设置

设置菜单提供底图的定位校准，定位基本信息，及系统设置功能，其中系统设置中可以对测距离，蓝牙，rtk等进行设置连接

## 房屋丈量-属性

通过选择需要进行房屋丈量的宗地，完善当前房屋的基本信息，如年份，建筑层数等信息

## 房屋丈量-拍照

## 房屋丈量-房屋丈量

## 房屋丈量-文字标注、删除宗地、复制粘贴、重置宗地

文字标注：可以对宗地进行示意性标注，例如现在无法调查的原因等等

删除宗地：可对新增的宗地进行删除

复制粘贴：可以将某相同或相似的房屋的分户图直接进行复制，然后进行修改

重置宗地：可将已测宗地变更至原始状态